## Slide 1: Laboratorijski dnevnik rada
dr. sc. Mateja Jagić
dr. sc. Karlo Miškec
Metodologija znanstveno-istraživačko rada u biologiji, 2025/2026

## Slide 2: Laboratorijski dnevnik rada
Tko?
  Svaki istraživač, laboratorijski djelatnik, znanstvenik
Što?
  Bilježnica koja služi za dokumentiranje obavljenog eksperimenta
Zašto?
  Ponovljivost eksperimenata
  Provjera valjanosti istraživanja

## Slide 3: Kad voditi laboratorijski dnevnik?
Uvijek kad radite eksperimente – prilikom provođenja eksperimenata! – napisati ukratko!
I kad radite u laboratoriju i kad provodite analize na računalu

## Slide 4: Kako voditi laboratorijski dnevnik?
Na licu mjesta (u laboratoriju)
Upisivati podatke izravno u dnevnik rada (ne na priručne papire i papiriće pa naknadno prepisivati)
Pisati kemijskom olovkom
Pisati na desnu stranu
Lijeva strana je za slike i komentare

## Slide 5: Što sve dnevnik rada treba sadržavati?
Datum istraživanja
Naziv istraživanja
Kratak uvod i ciljeve istraživanja
Korištene materijale i popisane instrumente
Metode i točan protokol, upisano korak po korak prilikom rada kako je rađeno, uključujući svaku izmjenu od protokola i svaku grešku, što više informacija
Točne brojeve, mjerenja, rezultate, slike (fotografije, gelovi, grafovi, tablice…)
  svi podaci trebaju biti upisani neovisno o uspjehu eksperimenta i upotrebljivosti dobivenih podataka
Interpretaciju dobivenih rezultata i zaključke izvedene iz rezultata

## Slide 6: Što se NE smije raditi s dnevnikom rada?
Pisati tek na kraju dana (kad je eksperiment završen) ili neki drugi dan
Prepisivati s papirića u dnevnik rada (uvijek upisivati direktno u dnevnik)
Trgati stranice, brisati upisane podatke (ako ste pogrešno upisali, prekrižite i unesite ispravljeno)
Falsificirati rezultate
Laboratorijski dnevnik ne smije napustiti laboratorij!

## Slide 7: Koliko teksta treba napisati?
treba postojati balans između prešturog zapisa i preširokog
prijedlozi kako uspostaviti balans:
Zapisujte kratke bilješke dok čekate da eksperiment završi
uvijek zapisujte sve vrijednosti koje dobijete sa mjernim jedinicama
uvijek označite markerom fotografiju i opis
napisati devijacije koje očekujete, nemojte pisati ono što priželjkujete dobiti
jednostavan jezik
najvažnije: da eksperiment može ponoviti osoba koja ga nikada nije radila
•

## Slide 8: Izgled tablica, slika i grafova
tablice moraju biti pisane u vertikalnim kolonama s pravilnim natpisima
slike moraju biti dovoljno velike za označavanje
slike moraju biti jednostavne i konkretne
grafovi moraju imati naslov i pravilno označene osi
uključite standardne devijacije
decimalni brojevi se pišu jedan ispod drugog

## Slide 9: Posljedice lošeg vođenja laboratorijskog dnevnika?

## Slide 10: Generalne upute za vođenje laboratorijskog dnevnika
https://research.columbia.edu/sites/default/files/content/RCT%20content/ReaDI%20Program/tutorial_LabNotebook_V9.pdf

## Slide 11: Ocijenite dnevnike rada ocjenama od 0 do 10 (0 = najlošiji, 10 = najbolji)

## Slide 12
G

## Slide 13
F

## Slide 14
D

## Slide 15
C

## Slide 16
B

## Slide 17
A

## Slide 18
K

## Slide 19
H

## Slide 20
E

## Slide 21
J

## Slide 22
I

## Slide 23: Klasični ili digitalni dnevnik?
Klasični laboratorijski dnevnik rada
Pisanje izravno u laboratoriju tijekom rada (više potankosti)
Lakoća upisivanja
Digitalni laboratorijski dnevnik rada
Lako pretraživanje dnevnika (ctrl + F)
Čitko – digitalni rukopis je svima čitljiv
prednosti
mane
Teže pretraživanje i snalaženje (listanje)
Rukopis
Prepisivanje s papira
Upisivanje s odgodom
Računalo možda nije u laboratoriju
Najbolje od oba svijeta:
Digitalne bilježnice (E Ink writing tablet)