## Slide 1: ODREĐIVANJE ANTIOKSIDATIVNIH SVOJSTVA PRIMJENOM EPR SPEKTROSKOPIJE
Matea Dragoš
Kemijski seminar 1
S. Zang, S. Tian, J. Jiang, D. Han, X. Yu, K. Wang, D. Li, D. Lu, A. Yu, Z. Zhang, Determination of antioxidant capacity of diverse fruits by electron spin resonance (ESR) and UV – vis spectrometries, Food Chem. 390 (2016) 1221 - 1225

## Slide 2: SADRŽAJ 03 ANTIOKSIDANSI vs. RADIKALI 01 02 04 EPR SPEKTROSKOPIJA EPR vs. UV - vis ZAKLJUČAK

## Slide 3: CILJ:
Upoznavanje s EPR spektroskopijom
Primjena u određivanju antioksidativnih svojstva

## Slide 4: ANTIOKSIDANSI vs. RADIKALI 01

## Slide 5
„molekule sposobne inhibirati oksidaciju drugih molekula”
Gülçin I. Antioxidant activity of food constituents: An overview, Arch. Toxicol., 92 (2012) 345 - 391.
Antioksidansi
SET (eng., Single Electron Transfer)
HAT (eng., Hydrogen Atom Transfer)
DPPH
ABTS
CUPRAC
FRAP
ORAC
Dva osnovna mehanizma:
TRAP
IOU

## Slide 6: EPR SPEKTROSKOPIJA 02

## Slide 7: Elektronska paramagnetska rezonancijska (EPR) spektroskopija
- Spektroskopska metoda koja se koristi za detekciju nesparenih elektrona
- Jedina tehnika koja omogućuje izravnu detekciju slobodnih radikala i kemijskih sustava koji sadrže nesparene elektrone
EPR
Područja djelovanja?
Kemija
Interdisciplinarne znanosti
Biologija
Fizika

## Slide 8: Zeemanov efekt
Proizvodi dvije diskretne energetske razine ovisno o tome je li spin paralelan ili antiparalelan
Mikrovalno zračenje koristi se za pomicanje elektrona iz najnaseljenije u najmanje naseljeno stanje (tj. od paralelne do antiparalelne)
Energija
Orijentacija elektronskih magnetskih momenata uronjenih u magnetsko polje
nema magnetskog polja
elektron je orijentiran antiparalelno
elektron je orijentiran paralelno
Pri čemu je:
g - Landeov g-faktor (za slobodni elektron iznosi 2,0023)
μB - Bohrov magnetron (9,2710-24 J T-1)

## Slide 9: EPR vs UV - vis 03

## Slide 10
EPR
UV - vis
Interakciju ultraljubičastog i vidljivog dijela spektra elektromagnetskog zračenja s materijom
Interakcija elektromagnetskog zračenja s paramagnetskim sustavom u magnetskom polju
Karaman M, Stahl M, Vulić J, Vesić M, Čanadanović-Brunet J. Wild-growing lignicolous mushroom species as sources of novel agents with antioxidative and antibacterial potentials. Int. J. Food Sci. Nutr., 73 (2014) 311 - 319.

## Slide 11: Tablica 1. Prikaz antioksidativnog kapaciteta raznih primjera voća primjenom spektroskopije EPR i UV - vis
 | Svježe voće 0,1 mmol/L DPPH UV – vis VCEAC (mg/100 g) | Smrznuto voće 0,1 mmol/L DPPH UV – vis VCEAC (mg/100 g) | Smrznuto voće 0,5 mmol/L DPPH UV – vis VCEAC (mg/100 g) | Smrznuto voće 0,5 mmol/L DPPH EPR VCEAC (mg/100 g)
DUD | 500,85 ± 8,34 | 421,82 ± 4,94 | 345,75 ± 27,78 | 366,26 ± 99,30
ZELENA ŠLJIVA | 215,94 ± 4,94 | 171,50 ± 3,74 | 263,45 ± 5,57 | 245,48 ±16,80
Zang S, Tian S, Jiang J, et al. Determination of antioxidant capacity of diverse fruits by electron spin resonance (ESR) and UV–vis spectrometries. Food Chem., 391 (2017) 1221 - 1225.

## Slide 12: ZAKLJUČAK 04

## Slide 13
Rezultati dobiveni spektroskopijom EPR pokazuju veliku korelaciju s rezultatima napravljenim UV – vis
Spektrofotometrijsko mjerenje uzoraka u UV – vis području tj. spektri apsorpcije nekih antioksidansa preklapaju se s DPPH radikalom pa može doći do interferencije
Kombinacija više metoda predstavlja bolji profil aktivnosti prisutnih antioksidansa

## Slide 14
HVALA VAM NA PAŽNJI!
Ima li tko pitanja?
mdragos@irb.hr