## Slide 1: VJEŽBE IZ GEOMORFOLOGIJE
ZADACI:
VJEŽBA1-4

## Slide 2: VJEŽBA 1 HIPSOMETRIJA

## Slide 3: VJEŽBA 1a

## Slide 5: VJEŽBA1:
1. Dobro iščitati kartu (mjerilo, izohipse, ekvidistanca, kote…)
2. Odrediti razrede (npr. ako je najmanja visina npr 80 m, a najveća 520 m, odredite razrede po 100 m)
<100, 100-200, 200-300, 300-400, 400-500, >500
3. Definirate ljestvicu boja (nijanse zelene, žuta, narančasta, crvena, smeđa)

## Slide 6: VJEŽBA 2 NAGIB PADINA

## Slide 7: GEOMORFOLOŠKA KLASIFIKACIJA NAGIBA PADINA

## Slide 8: Mjerenje nagiba na TK
Na TK: 1. Grafički
Odnos u trokutu kojeg formiraju površina padine, horizontalna i vertikalna udaljenost točaka
α =Δh/D *100= α(%)
α= atan Δh/D  α(°)
Δh
D
α

## Slide 9: PRIMJER 1
Δh
D
α

## Slide 10: ZADATAK 2
Na vašem području odaberite 20 lokacija na kojima ćete grafički odrediti nagib padine u stupnjevima
Na karti ih je potrebno označiti T1, T2, T3, T4, T5, T6…..T20
10 točaka izračunajte u %, a 10 u stupnjevima
U sljedećoj vježbi (GIS), sami ćete provjeriti točnost izračuna

## Slide 11: ZADATAK 2
T1
T2
T3
T4
T1= 4°
LEGENDA

## Slide 12: VJEŽBA 3 VERTIKALNA RAŠČLANJENOST RELJEFA

## Slide 13: KATEGORIJE
Bognar (1992)
0-5 m/km2  zaravnjeni reljef
5-30 m/km2  slabo raščlanjene ravnice
30-100 m/km2  slabo raščlanjen reljef
100-300 m/km2  umjereno raščlanjen reljef
300-800 m/km2 izrazito raščlanjen reljef
>800 m/km2  vrlo izrazito raščlanjen reljef

## Slide 14: ZADATAK 1 VR na TK25
Odabir područja za istraživanje i podjela na jedinične površine
Ucrtava se kvadratna mreža (jedinična površina) odabrane veličine (npr. 2x2cm)
U svakom kvadratu pomoću izohipsa određuje se najveća i najmanja visina
U centar kvadrata ucrtava se točka na koju se upisuje visinska razlika
Dobivene veličine se razvrstavaju u razrede
Interpolira se granica razreda na karti te se uredi karta

## Slide 16
0 40 | 0 30 | 30 180 |  |  |  |  |  |  | 
10 70 | 20 150 | 50 210 |  |  |  |  |  |  | 
40 | 30 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
60 | 130 | 160 |  |  |  |  |  |  |