## Slide 1: UTJECAJ OTAPALA NA SINTEZU PEROVSKITNIH TANKIH FILMOVA b
Kemijski seminar 1
Lucija Klobučar

## Slide 2
Udio različitih izvora električne energije u svijetu
Ugljen
Prirodni plin
Voda
Nuklearna energija
Sunce
Vjetar
Nafta
Bioenergija
Drugi obnovljivi izvori

## Slide 3
vijek trajanja 25-30 godina
efikasnost 16-22%
visoka cijena proizvodnje
UVOD
visoka efikasnost (27%)
niska cijena proizvodnje
nedovoljno stabilne
Silicijeve solarne ćelije
Perovskitne solarne ćelije

## Slide 4
PEROVSKITNE SOLARNE ĆELIJE
Perovskitna kristalna struktura
Organski kationi:
  Metilamonijev kation (MA+)
  Formamidinijev kation (FA+)
Kationi alkalijskih metala (Cs+, Rb+)
A+
B2+
X-
Pb2+ ili Sn2+
halogenidi ili kvazihalogenidi
formula ABX3
MA+
FA+

## Slide 5
aktivni sloj – tanki polikristalni film perovskita
metode priprave iz otopine: kružno oblaganje, umakanje u otopinu prekursora, špricanje, premazivanje otopine prekursora
PEROVSKITNE SOLARNE ĆELIJE
Špricanje otopine prekursora na podlogu
Dušik
Raspršivanje
Šprica
Premazivanje otopine prekursora
PREDNOSTI: jednostavnost, niska cijena, kontrola kristalizacije filma
idealna struktura polikristalnog uzorka: velika kristalna zrna, pravilno uređenje, bez šupljina i defekata
bitno za performans i stabilnost filma – degradacija na granicama zrna i defektima
Prilagođeno prema: J. Han, K. Park, S. Tan, Y. Vaynzof, J. Xue, E. Wei-Guang Diau, M. G. Bawendi, J. W. Lee, I. Jeon (2025) Nat. Rev. Mathods Primers 5, 3.

## Slide 6
česta metoda – brzo, jednostavno
optimizacija – parametri rotacije, koncentracija prekursora u otopini, otapalo
problemi – nastaju filmovi koji ne pokrivaju cijelu površinu podloge
rješenje: „inžinjering otapala”
KRUŽNO OBLAGANJE
nanošenje otopine prekursora na podlogu
rotacija
toplinska obrada
isparavanje otapala
homogenizacija materijala na podlozi

## Slide 7
sinteza MAPb(I1−xBrx)3, (x = 0,1 – 0,15) perovskita
korištenje smjese otapala za otopinu prekursora: γ-butirolakton (GBL), DMSO
uvođenje toluena kao „protuotapala”
rezultat: homogeni filmovi poboljšane kvalitete polikristalnog uzorka
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.

## Slide 8
postupak:
pripremljena otopina prekursora: MAI, MABr, PbI2 te PbBr2 u smjesi otapala GBL i DMSO volumnog omjera 7:3
  1. nanošenje otopine prekursora na podlogu
  2. rotacija uzorka nekoliko desetaka sekundi – isparavanje GBL
  3. dokapavanje toluena pri kraju rotacije
  4. toplinska obrada
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.

## Slide 9
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.
S toluenom
Bez toluena
GBL/DMSO
S toluenom
Bez toluena
Čisti GBL
SEM snimke perovskitnih filmova:
Znatno homogenija struktura uz smjesu otapala GBL/DMSO i dodatak toluena

## Slide 10
difrakcija X- zraka: analiza sastava filma po dodatku toluena
modelni sustav: MAI + PbI2
nastanak prijelazne faze visokog uređenja
koji je sastav te faze?
poznato nastajanje interkalacijskog kompleksa PbI2 + DMSO
difraktogrami se ne poklapaju – nastao neki novi spoj
pretpostavka: MAI – PbI2 – DMSO
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.
Intenzitet (a.u.)
Prijelazna faza

## Slide 11
elementna analiza, FTIR: potvrđeno!
sastav prijelazne faze: MAI – PbI2 – DMSO
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.
Transmitancija
N-H istezanje
Valni broj (cm-1)
N-H istezanje
N-H istezanje
C-H istezanje
C-H savijanje
C-N istezanje
C-H istezanje
C-N istezanje
C-H savijanje
N-H savijanje
N-H savijanje
C-H istezanje
C-H savijanje
S-O istezanje
S-O istezanje
C-H savijanje
C-H istezanje
N-H savijanje
C-N istezanje

## Slide 12
prijelaz u perovskit:
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.
Valni broj (cm-1)
Intenzitet (a.u.)
*Perovskit

## Slide 13
predložen mehanizam:
na početku otopljene komponente prekursora
rotacijom isparava GBL i povećava se koncentracija prekursora
dodatak toluena: uklanjanje suviška DMSO; nastanak homogenog sloja prijelaznog kompleksa
toplinska obrada: prevođenje prijelaznog kompleksa u perovskit
uloga DMSO: usporavanje brze reakcije između PbI2 i MAI
N. J. Jeon i sur. (2014) Nat. Mater. 13, 897-903.

## Slide 14
često korištena metoda
širok spektar parametara; različita protuotapala, vrijeme dokapavanja, brzina rotacije, količina protuotapala…
kako osigurati da se dobije kvalitetan film?
KRUŽNO OBLAGANJE UZ DODATAK PROTUOTAPALA

## Slide 15
istraživanje 14 protuotapala korištenih u sintezi perovskitnih filmova
postupak:
pripravljena otopina Cs0,05(MA0,17FA0,83)0,95Pb(I0,9Br0,1)3 perovskita u smjesi otapala DMF/DMSO volumnog omjera 4:1
Par sekundi prije kraja rotacije dokapano protuotapalo
Toplinska obrada pri 100°C 30 min
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
Toplinska obrada
Kružno oblaganje otopine prekursora
Dodatak protuotapala

## Slide 16
Istraživan utjecaj vremena trajanja dodatka protuotapala na film
Volumen dodanog protuotapala za sporo i brzo nanošenje protuotapala isti
Uspoređena efikasnost solarnih ćelija pripravljenih od perovskitnih filmova dobivenih različitim brzinama dokapavanja protuotapala
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
Spori
dodatak
protuotapala
Brzi
dodatak
protuotapala

## Slide 17
Rezultati: efikasnost ćelija:
3 skupine protuotapala!
1. skupina: pogoduje brzo nanošenje protuotapala
2. skupina: kvalitetni rezultati bez obzira na brzinu dodatka protuotapala
3. skupina: pogoduje sporo nanošenje protuotapala
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.

## Slide 18
Rezultati: strukturna analiza
1. skupina:
brzo nanošenje – guste, kompaktne strukture
sporo nanošenje - puno PbI2 na površini, strukture s malim šupljinama
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
Brzo
Sporo
1. skupina

## Slide 19
2. skupina: jednolične, dobro definirane strukture bez rupica, bez obzira na brzinu dodatka protuotapala
manja količina PbI2 nego kod 1. skupine
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
Brzo
Sporo
2. skupina

## Slide 20
3. skupina: vizualno primjetna razlika između brzog i sporog nanošenja protuotapala
brzo – nejednoličan izgled filmova, film samo djelomično preveden u perovskit
sporo – kompaktni, jednolični filmovi, manja količina PbI2
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
Brzo
Sporo
3. skupina
Brzo
Sporo

## Slide 21
bitna topljivost prekursora u protuotapalu!
istražena ponašanja otopina prekursora prilikom miješanja s protuotapalom
1. skupina: nastaje bistra i homogena smjesa bez vidljivog taloga
2. skupina: dobro miješanje otapala, nastanak bijelog taloga
3. skupina: otapala se ne miješaju, nastaje talog, žuto obojenje
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
1. skupina
2. skupina
3. skupina

## Slide 22
predložen mehanizam:
nukleacija i skrućivanje perovskitnog materijala – nastaje polikristalni film
moguća difuzija prekursora u protuotapalo
miješanje otapala s protuotapalom i topljivost prekursora u protuotapalu dovode do razlika u učinkovitosti protuotapala!
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
dodatak protuotapala
difuzija otapala u protuotapalo
ekstrakcija otapala iz filma

## Slide 23
Zaključak:
1. skupina: dobra topljivost prekursora u protuotapalu, dobro miješanje protuotapala s DMF/DMSO
2. skupina: slaba topljivost prekursora u protuotapalu, dobro miješanje protuotapala s DMF/DMSO
3. skupina: slaba topljivost prekursora u protuotapalu, slabo miješanje protuotapala s DMF/DMSO
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.

## Slide 24
A. D. Taylor i sur. (2021) Nat. Commun. 12, 1878.
3. skupina
2. skupina
1. skupina
Brz dodatak protuotapala – manji gubitak organskih halogenida
Spor dodatak protuotapala – značajan gubitak organskih halogenida
Perovskitni film loše formirane strukture s mnogo izdvojenog PbI2
Brz dodatak protuotapala – slabo uklanjanje DMF/DMSO sustava
Spor dodatak protuotapala – dobra ekstrakcija DMF/DMSO
Slabo formiran perovskitni film
I brzi i spori dodatak protuotapala dovodi do nastanka perovskitnog filma
Protuotapalo
Protuotapalo
Protuotapalo
Protuotapalo

## Slide 25
ZAKLJUČAK
metode sinteze perovskita iz otopine – praktične, nude veliku mogućnost kontrole kristalizacije filma
postignuti homogeni filmovi kompaktnih struktura te odgovarajućih kristalnih faza bez šupljina
odabirom otapala moguće je utjecati na kinetiku reakcije između perovskitnih prekursora
protuotapalo igra ključnu ulogu u kristalizaciji perovskita za konstrukciju efikasnih fotonaponskih ćelija
bitno je odabrati odgovarajuće protuotapalo i parametre nanošenja za najbolje rezultate

## Slide 26
HVALA NA PAŽNJI!