## Slide 1: Vježba 8: Izrada uzdužnog profila tekućice
Vježbe iz Primijenjene hidrogeografije
ak. g. 2024/2025.
Doc. dr. sc. Ivan Martinić

## Slide 2: Vježba 8: Izrada uzdužnog profila tekućice
1. Digitalizirati svoju rijeku/potok (novi shapefile) od izvora prema ušću ili ga selectom extractati iz sloja drenažne mreže od prošlih vježbi.
2. Uz pomoć alata Dissolve ili pomoću Editora i naredbe Merge spojite sve dijelove linijskog shapefilea u jedan cjeloviti shp.
3. Otvoriti padajući izbornik Add Data i odabrati Elevation Source layer. Potrebno je odabrati vaš DMR s visinskim podacima.

## Slide 3: Vježba 8: Izrada uzdužnog profila tekućice
4. Selektirati sloj tekućice.
5. U gornjem izborniku Analysis odabrati  Exploratory 3D Analysis  i zatim iz padajućeg izbornika Elevation profile
6. Odaberita opciju Along a Line. Pod Line layer odaberite sloj s imenom vaše tekućice i kliknite Apply.
(Moguća je i opcija Interactive placement, samo je onda potrebno oprezno klikati po liniji tekućice. Za širu perspektivu (sitnije mjerilo) i ova opcija je dobra.)

## Slide 4: Vježba 8
Vježbu predajete kao grafikon koji prikazuje uzdužni profil. Možete izvesti podatke kao csv i urediti grafikon, odnosno profil u excelu.
Grafikon treba imati naslov (ispod): Vježba 9: Uzdužni profil potoka XY.