## Slide 1: Vježbe iz Primijenjene hidrogeografije
ak. g. 2024/2025.
Doc. dr. sc. Ivan Martinić.

## Slide 2: Vježbe 4 i 5: Krivulja trajanja protoka i protočni režim
Vj. 4: Krivulja trajanja protoka
FDC (flow duration curve)
Q95 – Minimalna vrijednost protoka koja je prisutna 95% vremena
Q300 – Minimalna vrijednost protoka koja je prisutna 300 dana u godini
Vj. 5: Protočni režim
- Modulni koeficijent (mk)

## Slide 3: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Otvoriti excel tablicu s podacima za vj. 4:
Dnevne vrijednosti protoka za razdoblje od 1947. do 1955. na postaji Čikotina Lađa na Cetini
Posložiti vrijednosti dnevnih protoka u stupac ,,FDC’’ po veličini od najvećeg prema najmanjem
U stupac rang, napisati rangove (redne brojeve) niza, od 1 do 3287.

## Slide 4: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Percentil – u ovo slučaju predstavlja postotak vremena prilikom kojeg je protok veći od ili jednak određenoj vrijednosti
Kako se računa?
Percentil = Rang / Broj članova niza (3287) * 100
- Izračunajte percentile u stupcu ,,Percentil’’ za svaku vrijednost protoka

## Slide 5: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Broj dana protoka u godini – broj dana u godini prilikom kojeg je protok veći od ili jednak određenoj vrijednosti
Kako se računa?
Br. dana godišnje = (Rang / Broj članova niza) * 365
(br. članova niza = 3287)
- Izračunajte broj dana trajanja protoka u godini u stupcu ,,Dani’’ za svaku vrijednost protoka

## Slide 6: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Uzeti vrijednosti FDC i prikazati ih točkastim grafikonom (scatter) prikazan kao linija.
Na os y staviti percentile ili dane
Kako odrediti Q95 ili Q300?
 za Q95 stupcu s percentilima doći do vrijednosti 95 (ili najbliže vrijednosti) i pogledati vrijednost protoka u istom redu u FDC stupcu (to je vrijednost koju tražite)
 za Q300 u stupcu s danima doći do broja 300 (ili najbliže vrijednosti) i pogledati vrijednost protoka u istom redu u FDC stupcu

## Slide 7: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Postupak prikazivanja:
odabrati koju vrijednost želite prikazati (Q95 ili Q300), ovisno o tome jeste li u ranijem grafikonu na os y stavili dane ili percentile
U stupac Q95 ili Q300 upisati vrijednost koju ste odredili.
Kopirati tu vrijednost sve do reda u kojem je vrijednost 95 u percentilima ili 300 u danima.
Ostatak stupca ostavite prazno

## Slide 8: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Na prethodno napravljeni linijski grafikon dodati novu vrijednost  desni klik na grafikon  ,,odabir podataka’’

## Slide 9: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
,,dodaj’’  pod ,,naziv skupa’’ kliknuti na naziv stupa (Q95 ili Q300)
Pod ,,Series X values’’ označiti vrijednosti u stupcu s vrijednostima percentila (ili dana).
Pod ,,Series Y values’’ označiti vrijednosti u stupcu s Q95 (ili Q300)

## Slide 10: Vježba 4: Krivulja trajanja protoka
Grafikon i rezultate kopirati u word document kao na slici i ukratko opisati.
(u tom obliku ga predajete)
Vježba 11: Krivulja trajanja protoka rijeke Cetine na stanici Čikotina lađa u razdoblju od 1947. do 1955.
Izvor: DHMZ

## Slide 11: Vježba 5: Protočni režim
Što je protočni režim?
Otvoriti excel tablicu s vašom rijekom (iz prijašnjih vježbi)
U novi ,,sheet’’ kopirati podatke o srednjim mjesečnim srednjacima protoka
Podijelite tablice na dva dijela – jedan niz od 1990-2009. i drugi niz podataka za godine prije 1989., idealno od 1970.
Izračunajte srednje vrijednosti za svaki mjesec u obje tablice (oba razdoblja)

## Slide 12: Vježba 5: Protočni režim
Izračunati ,,mk’’ – modulni koeficijenti protoka tj. odnos srednjih mjesečnih i srednjeg godišnjeg protoka
Kako? U novom redu izračunati mk za svaki mjesec tako da podijelite srednju mjesečnu vrijednost sa srednjom godišnjom vrijednosti

## Slide 13: Vježba 5: Protočni režim
Prikažite linijskim grafikonom vrijednosti modularnih koeficijenata za svaki mjesec za oba niza

## Slide 14: Vježba 5: Protočni režim
Pročitati članak i opisati u nekoliko rečenica uz pomoć članka vaše režime rijeke za oba razdoblja i usporediit ih:
Čanjevac, I., 2013: Tipologija protočnih režima rijeka u Hrvatskoj, Hrvatski geografski glasnik 75/1, 23-42 (dostupno na Hrčak, Researchgate…)